活性炭共存微生物包括固定化法によるジベンゾフランの処理特性

Treatment of Dibenzofuran by Immobilized Microorganisms with Activated Carbon Process

朴　哲煕１），梶内　俊夫１），稲森　悠平２），矢野　正健３）

1)　東京工業大学大学院総合理工学研究科　〒226-0026　横浜市緑区長津田町4259

2)　国立環境研究所地域環境研究グループ　〒305-0053　つくば市小野川16-2

3)　大王製紙株式会社　〒799-0402　伊予三島市紙屋町2-60

Cher-Hee PARK１）, Toshio KAJIUCHI１）, Yuhei INAMORI２） and Masatake YANO３）

1) Department of Environmental Chemistry and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Nagatsuta 4259, Midori-ku, Yokohama 226-0026, Japan

2) National Institute for Environmental Studies, Onogawa 16-2, Tsukuba, Ibaraki 305-0053, Japan

3) Daio Paper Corp., 2-60, Kamiya, Iyomishima, Ehime 799-0402, Japan

論文要旨

固定化微生物を用いて，パルプ工場排水中のダイオキシンの生物学的な高度処理技術の確立に関する実験を行った。微生物は光架橋樹脂と粉末活性炭によって固定化した。粉末活性炭の吸着能の影響，微生物のパルプ排水への適応性，ジベンゾフランの生物分解性，ダイオキシン類の炭素骨格構造を調査した。その結果，・・・となり，・・・が考えられた。以上のことから，・・・という結論が得られた。

キーワード：固定化微生物；光架橋樹脂；粉末活性炭；生物学的排水処理；パルプ排水

Abstract

The development of biological advanced treatment of dioxins in the pulp wastewater using immobilized microbes was studied. Microorganisms were immobilized by photo-crosslinked resin with powdered activated carbon (PAC). The effect of adsorption capacity of PAC, adaptation of microorganisms to pulp wastewater, and biodegradability of dibenzofuran (DBF), carbon based skeletal structure of dioxins were examined. As a result, ………. As a conclusion, ……….

Keywords: Immobilized microbes; Photo-crosslinkable polymer; Powdered activated carbon; Biological wastewater treatment; Pulp wastewater

１．はじめに

トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等の有機塩素化合物が平成5年3月環境基準に追加されたように，地下水汚染や土壌汚染などの原因物質としての有機ハロゲン化合物の処理対策は緊急を要する状況となってきている。難分解性かつ有害な有機ハロゲン化合物は微量でも遺伝毒性，催奇形性，発ガン性，毒性等で生態系および人体に影響を及ぼす恐れがあるといわれている1, 2)。特にダイオキシン類はそのような物質の代表的なものであり，廃棄物埋立地浸出水，ハイテク産業排水，製紙パルプ工場排水などから検出されることが報告されている3)。

このような特定の汚濁物質を除去する上で，特殊な機能を有する微生物を包括固定化して活性炭共存微生物包括固定化法による生物処理特性について実験的な検討を行った。

２．方法

２．１　実験条件

２．１．１　固定化方法

固定化法としてはアクリルアミド法14)，PVA-冷凍法15)，PVA-ホウ酸法16)等があるが，本実験では固定化操作が簡単で固定化条件が温和であり，固定化担体の連続生産が可能であるなどの利点を有する光硬化性樹脂を用いた固定化法を用いた11, 12)。粉末活性炭を含有する包括固定化担体の作成法をFig. 1に示す。光硬化性樹脂10 g に対して，3%アルギン酸ナトリウム2 g，重合開始剤 0.04 g の割合で混合し，この混合物に遠心分離で濃縮した分解細菌培養液3.5 g，粉末活性炭0.5 gの割合でよく混合する。この混合物を注射器を用いて自然落下で緩速撹拌下の0.25 M塩化カルシウム液中に球状に滴下させると，塩化カルシウム皮膜で表面が覆われた液滴が速やかに形成される。その時の液滴内部は未架橋状態である（補足資料　図S1）。その液滴を塩化カルシウム溶液から取り出し，軽く水洗後に浸潤状態のままで蛍光ランプ（波長範囲300～400 nm）による5～10分間光照射を行うと，三次元ポリマー化して固定化ビーズ（粒径約3 mm）が得られる。さらにリン酸緩衝液内で約1時間撹拌してアルギン酸を除去し，実験に供した。粉末活性炭を共存させた固定化ビーズは，走査型電子顕微鏡で観察したところFig. 2の概念図に示すように，活性炭微粒子および微生物フロックを包括した状態にある。この方法は難分解………。

３．結果および考察

３．１　底質調査

Fig. 1に示す計算モデルを考えて，円管内の流れが十分発達した流れであると仮定し，さらに，半径方向の速度成分，軸方向の熱伝導および粘性による発熱を無視すると，物性値一定の流体に対するエネルギー式は次のようになる11, 12)。

ただし，

ここで，：円管内の温度(℃)，u：円管内の流速(m s-1)，r：流下方向の中心軸からの半径方向の距離(m)，x：加熱開始点からの流下方向の距離(m)，a：温度伝導率(m2 s-1)，：流体の熱伝導率(W m-1 K-1)，：流体の密度(kg m-2)，cp：比熱(J kg-1 K-1)である。

：

４．まとめ

付着微生物膜処理において，担体側のごく微視的な領域だけを微生物の活性が低下しない程度に加温すれば，低温水中からでも汚濁物質の除去が可能なのではないかと考え，微視的保温領域への微生物膜の付着について基礎的な検討を行った。本研究では，加温担体として理論および実験の展開上容易な円管を用いて，円管内層流熱伝導理論を適用してその解析を試みた。この研究から得られた主な結論を以下に示す。

１）加温担体による水温上昇は，担体の表面積，担体からの熱流束および処理水量を用いて式(16)で表すことができた。

２）加温担体表面に接して低温水が層流で流れる時，担体表面近傍にはバルク水よりも温度の高い領域が形成され，ここには微生物膜の付着が起こること，すなわちthermal microhabitatの存在が確認された。

謝辞

本研究は，平成5年度および平成6年度文部省科学研究費（奨励研究(A)）の援助を受けて行われたことを記して謝意を表する。

付録：補足資料

補足資料の図S1は下記より閲覧可能である。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jswe/-char/ja/（この部分は編集事務局が記載します）

記号表

：円管内の温度（℃）

s：円管内壁の温度（℃）

：流入水温（℃）

f：微生物膜表面温度（℃）

：実験開始時の温度上昇（℃）

T：代表温度（K）

u：円管内の流速（m s-1）

um：円管内の平均流速（m s-1）

V：実験開始時の円管内平均流速（m s-1）

V0：実験開始時の流出端での平均流速（m s-1）

V1：一定期間経過後の円管内平均流速（m s-1）

V2：一定期間経過後の流出端での平均流速（m s-1）

参考文献

1) 岩田杉夫,  遠藤忠嗣,  井上隆信,  横田久里子,  大久保陽子，2013．中小河川からの栄養塩負荷の流出特性．水環境学会誌 36(2)，39-47．

2) Gunawardana, E.G.W., Satoh, H., Mino, T., 2014. Analysis of bacterial communities in treated water and activated sludge and evaluation of an easy methodology for preparing PCR-compatible DNA extracts. Journal of Water and Environment Technology 12(1), 1-12.

3) Kikuchi, M., Wakabayashi, M., Kojima, H., Yoshida, T., 1980. Bioaccumulation profiles of 35S-labelled sodium alkylpoly(oxyethylene) sulfates in carp (Cyprinus carpio). Water Research 14(10), 1541-1548.

4) 吉村孝一，中栄篤男，1982．活性汚泥による直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（LAS）の生分解性に関する研究(Ⅰ)―LAS の吸着機構について．水質汚濁研究 5(1)，19-25．

5) Fogg, G.E., 1975. Algal Cultures and Phytoplankton Ecology, 2nd ed. Univ. of Wisconsin Press, Madison, WI, USA, p. 125.

6) Newman, J., Thomas-Alyea, K.E., 2004. Electrochemical Systems, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, pp. 193-195.

7) von Sonntag, C., von Gunten, U., 2012. Chemistry of Ozone in Water and Wastewater Treatment: From Basic Principles to Applications. IWA Publishing, London, UK.

8) 合田健，1975．水質工学（基礎編）．丸善，東京．

9) 坂本充，1982．§３湖沼の富栄養化．社団法人日本水質汚濁研究協会編，湖沼環境調査指針．公害対策技術同友会，東京，pp. 11-13．

10) Bierman, V.J.Jr., 1976. Mathematical model of the selective enhancement of blue-green algae by nutrient enrichment. In: Canale, R.P. (Ed.), Modeling Biochemical Processes in Aquatic Ecosystems. Ann Arbor Science, Ann Arbor, MI, USA, pp. 1-29.

11) Zhang, X., Echigo, S., Minear, R.A., Plewa, M.J., 2000. Characterization and comparison of disinfection by-products of four major disinfectants. In: Barrett, S.E., Krasner, S.W., Amy, G.L. (Eds.), Natural Organic Matter and Disinfection By-Products: Characterization and Control in Drinking Water. American Chemical Society, Washington, DC, USA, pp. 299-314.

12) U.S. EPA, 2007. EPI Suite, Version 3.20. URL. http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuite.htm (2008年10 時点).

13) 農林水産省動物医薬品検査所，2008．動物用医薬品等データベース．URL. http://www.nval.go.jp/asp/asp _dbDR_idx.asp (2009年12月時点) ．

14) 環境省，2011-2012．平成21-22年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書．URL. http://www. env.go.jp/policy/hakusho/past_index.html (2012年9月時点) ．

15) 古米弘明，2012．非特定汚染源からの流出負荷量の推計手法に関する研究．平成23年度環境省環境研究総合推進費成果報告書（RFb-11T1）．社団法人日本水環境学会，東京．

Table 1 Basal minimum medium used in this study.

| Component | Concentration (mg L-1) |
| --- | --- |
| K2HPO4 | 3,240 |
| NaH2PO4･H2O | 1,000 |
| NH4Cl | 2,000 |
| disodium nitrilotriacetate | 123 |
| MgSO4･7H2O | 200 |
| FeSO4･7H2O | 12 |
| MnSO4･H2O | 3 |
| ZnSO4･7H2O | 3 |
| CoCl2･6H2O | 1 |

# Text boxes

(1)

(2)

Fig. 1　Numerical model in the circular tube.